## Slide 1: 1.4 Средства измерительной техники 1.4.1 Классификация СИ электрических величин
Средства измерительной техники – это обобщающее понятие, охватывающее технические средства, специально предназначенные для измерений.
СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЙ (СИ) – это техническое средство, предназначенное для измерений и имеющее нормированные (установленные) метрологические характеристики.

## Slide 2: По функциональному назначению:
Аналого-цифровые
Регистрирующие
Средства измерений (СИ)
Меры
Однозначные
Многозначные
Наборы мер
Магазины мер
Измерительные приборы
Измерительные
преобразователи
Первичные
(датчики)
Промежуточные
Масштабные
Аналоговые
Цифроаналоговые
Аналоговые
Цифровые
Показывающие

## Slide 3: продолжение
Измерительная установка — совокупность функционально объединенных и расположенных в локально СИ (мер, измерительных приборов, ИП) и других устройств (сопряжения, питания и др.), предназначенная для измерений одной или нескольких величин.
Измерительная система (ИС) – совокупность СИ и других средств измерительной техники, размещенных в разных точках объекта измерения, функционально объединенных с целью измерений одной или нескольких величин, свойственных этому объекту.

## Slide 4: По метрологическому назначению:
Эталон – средство измерительной техники, предназначенное для воспроизведения, хранения единицы величины и передачи ее размера нижестоящим по поверочной схеме СИ и утверждаемое в установленном порядке.
Рабочий эталон
Рабочее СИ

## Slide 5: Классификация СИ
Все СИ, применяемые для измерений характеристик электрических сигналов и параметров радиотехнических цепей делятся на:
электромеханические измерительные приборы;
электронные измерительные приборы.

## Slide 6: Электромеханические измерительные приборы
Состоят из простой электрической цепи и механизма.
Измерительная цепь – совокупность элементов СИ, образующих непрерывный путь прохождения измерительного сигнала единицы ФВ от входа к выходу.
Измерительная цепь измерительной системы называется измерительным каналом.
Измерительный механизм СИ – совокупность элементов СИ, которые обеспечивают необходимые перемещения указателя.

## Slide 7: продолжение
В зависимости от принципа действия (по способу преобразования электрической энергии в механическую) электромеханические ИМ делятся на:
магнитоэлектрические;
электромагнитные;
электродинамические;
электростатические;
индукционные.

## Slide 8: Электронные измерительные приборы
В состав входят электронные устройства: усилители, счетчики и др.
Электронные измерительные приборы по характеру измерений и виду измеряемой величины делятся на 20 подгрупп:
Например: А – амперметры;
В – вольтметры;
Г – генераторы;
Ч – частотомеры.

## Slide 9: продолжение
В каждой подгруппе приборы подразделяются на виды:
В2 – вольтметр постоянного тока;
В3 – вольтметр переменного тока;
В7 – универсальные.
В7-27А/1
Конструктивная модификация
Электрическая модификация
порядковый номер
Вольтметр
универсальный

## Slide 10: Классификация СИ
По назначению:
приборы для измерения параметров и характеристик электрических сигналов;
приборы для измерения параметров и характеристик электрических цепей;
источники измерительных сигналов – измерительные генераторы.
По принципу действия:
приборы прямого действия;
приборы сравнения.

## Slide 11: Прибор прямого действия
- измерительный прибор, в котором происходит одно или несколько преобразований входного сигнала в одном направлении.
П1
П2
Пn
ОУ
…
Х
Х1
Хn

## Slide 12: Прибор сравнения
- измерительный прибор, предназначенный для непосредственного сравнения измеряемой величины с величиной, воспроизводимой мерой.
1. ΔХ=0 – нулевой метод (полная компенсация в установившемся режиме)
ΔХ = Х – Хм = 0; Х = Хм
2. ΔХ ≠ 0 – дифференциальный метод
Х = Хм + ΔХ
СУ
П1
П2
Пn
ОУ
М
Пn’
П1’
…
…
Х
Хм
Хn

## Slide 13: Классификация СИ
По способу обработки и представления сигнала:
аналоговые
цифровые

## Slide 14: 1.4.2 Основные метрологические характеристики
Метрологическая характеристика - характеристика одного из свойств СИ, влияющая на результат измерений и его погрешность.
Метрологические характеристики нормируются.
Под нормированием понимается установление границ на допустимые отклонения реальных метрологических характеристик средств измерений от их номинальных значений.
ГОСТ 8.009-84 ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений.

## Slide 15: ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ
Область значений измеряемой величины, для которой нормированы допускаемые пределы погрешности СИ.

## Slide 16: ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЙ
Наибольшее или наименьшее значение диапазона измерения

## Slide 17: ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Отношение изменения сигнала на выходе СИ к вызвавшему его изменению сигнала на входе
Порог чувствительности – наименьшее значение измеряемой величины, вызывающее заметное изменение показаний прибора.

## Slide 18: ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ
- разность значений величин, соответствующих двум соседним отметкам шкалы.
Для равномерной шкалы
Для приборов с неравномерной шкалой, нормируют минимальную цену деления.
ВХОДНОЙ ИМПЕДАНС
Определяет влияние СИ на работу исследуемой схемы. Характеризуется активной и реактивной составляющими (Rвх, Свх).

## Slide 19: вариация показаний
разность между показаниями СИ в данной точке диапазона измерения при возрастании и убывании измерений величины и неизменных внешних условиях.
Динамические характеристики
Определяют зависимость параметров выходного сигнала от меняющихся во времени величин: входного сигнала, параметров нагрузки, внешних факторов.

## Slide 20: ПОГРЕШНОСТЬ
Погрешности СИ могут быть представлены в виде
абсолютной
относительной
приведенной

## Slide 21: Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности
Пределы допускаемой относительной основной погрешности

## Slide 22: Ряд для обозначений классов точности
Пределы допускаемой приведенной основной погрешности

## Slide 23: Примеры обозначения классов точности

## Slide 24: 1.4.3 Технические характеристики
Назначение СИ
Надежность СИ
  безотказность
  долговечность
  ремонтопригодность
  сохраняемость

## Slide 25: 1.4.4 Измеряемые параметры электрических сигналов
Измерительный сигнал – сигнал, содержащий количественную информацию об измеряемой ФВ.
Мгновенное значение – значение сигнала в заданный момент времени.
Максимальное (минимальное) значение – наибольшее (наименьшее) мгновенное значение сигнала на протяжении заданного интервала времени.

## Slide 26: продолжение
Размах сигнала – разность между максимальным и минимальным значениями сигнала на протяжении заданного интервала времени.
Постоянная составляющая сигнала (среднее значение):

## Slide 27: продолжение
Средневыпрямленное значение:
Среднее квадратическое значение:

## Slide 28: продолжение
связаны между собой коэффициентами амплитуды и формы.
Эти коэффициенты зависят от формы сигнала.
 | Синусоидальный | Пилообразный | Прямоугольный импульс
КА | 1,41 | 1,73 | 
КФ | 1,11 | 1,16 | 

## Slide 29: продолжение
Коэффициенты позволяют определить любой параметр переменного напряжения, если известен один из параметров и известна форма напряжения.

## Slide 32
Измерительные установки
Измерительные системы
Информационно-
измерительные системы
Измерительно-
вычислительные комплексы
Компьютерно-
измерительные системы